|  | Νάξος 13-04-2020 Αριθ. Πρωτ. 3005 |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ ------------------------------------------------------ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  | ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ |  |
| ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. : 84300 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Πληροφορίες:Καραγιάννη Κ. Τηλέφωνο: 22853 60506 FAX: 22853 – 60650 e-mail:karga@naxoshospital.gr |  |  |
| ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 7 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ. |

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε  μια προσφορά στο fax (22853-60650) ή το e-mail ;αυστηρώς έως και την ΤΡΙΤΗ 21/04/2020 στις 15:00 μ.μ.,  για τα παρακάτω κλιματιστικά μηχανήματα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά.:

- Να είναι καινούρια και αμεταχείριστα.

- Να είναι τύπου τοίχου.

- Να είναι τεχνολογίας inverter.

- Να είναι ενεργειακής κλάσης στην ψύξη τουλάχιστον Α++ και στη θέρμανση Α+.

- Να έχουν ισχύς ψύξης από 8500 BTU και άνω.

- Να έχουν ισχύς θέρμανσης από 9000 BTU και άνω.

- Ο τύπος του συμπιεστή να είναι ROTARY.

- Θα φέρουν σήμανση CE mark.

- Να έχουν εγγύηση αντιπροσωπείας καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

- Ο ανάδοχος να μπορεί να καλύψει με ανταλλακτικά τη συσκευή για δέκα (10) χρόνια.

- Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση των κλιματιστικών να είναι καινούρια και αμεταχείριστα.

- Η τοποθέτηση θα γίνει από ειδικευμένο συνεργείο ψυκτικών.

- Η προσφορά θα δοθεί ανά τεμάχιο και θα περιλαμβάνει και την τοποθέτηση μαζί.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Εκτός του κόστους προμήθειας κάθε κλιματιστικού θα πρέπει να συνυπολογιστεί για κάθε κλιματιστικό και το κόστος:

- της αποξήλωσης του υπάρχοντος παλαιού

- των μέτρων σωληνώσεων

- της αποκατάστασης των οπών στην τοιχοποιία από όπου θα περάσουν οι σωλήνες.

Προϋπολογιζόμενο κόστος 3.720,00 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α. 24%

Επίσης παρακαλούμε όπως  τα προσφερόμενα είδη  είναι άμεσα διαθέσιμα.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                     Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                                                ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑ